## Slide 1: 5.DMA (Direct Memory Access)
DR.Somsin THongkrairat

## Slide 3: DMA (Direct Memory Access)
Transfer data directly without CPU
Transfer From Memory to Memory
Transfer From Peripheral to Memory
Transfer From Memory to Peripheral

## Slide 4: DMA architecture
DMA
Memory
Peripheral

## Slide 5: Purpose (จุดประสงค์)
การ copy ข้อมูลเป็นงานที่ไม่ซับซ้อน แต่ในระบบปกติเป็นการทำงานที่ขาดไม่ได้
Q: อะไรคือการ Copy ข้อมูล
A: การใช้เครื่องหมาย =
* มีโปรแกรมใหนไม่ใช้เครื่องหมาย = ในการทำงานได้บ้าง

## Slide 6: Typical method (mem to mem)
ในกรณีปกติ CPU จะ Copy และ PASTE ข้อมูลทีละ Unit
ในขณะที่ CPU กำลังทำงานดังกล่าวอยู่ CPU จะถือว่าอยู่ใน State Busy หรือกำลังทำงานอยู่ และไม่สามารถทำอย่างอื่นได้เลย เช่น
int a = 3,b = 5;
int c = a;
CPU ทำเอง

## Slide 7: Peripheral to memory
เช่น ADC
Copy ค่าที่อ่านมาจาก ADC ไปไว้ในตัวแปร(RAM)
CPU ทำเอง

## Slide 8: DMA Method
CPU แจกงาน
CPU แจกงานให้ DMA ทำแทน โดยให้ Source Address , Destination Address และ จำนวนข้อมูลที่ต้องการ copy
ในขณะที่ DMA ทำงาน CPU สามารถไปทำงานอย่างอื่นได้
ไปทำอย่างอื่นรอ

## Slide 9: LAB 1 copy array
1. select System Core -> DMA
2. Click ADD
3. ADD MEMTOMEM
4. Check DMA

## Slide 10: Coding
/* USER CODE BEGIN 1 */
uint8_t string_source[128] = "Somsin Thongkrairat\r\n";
uint8_t string_destination[128] = "Thanavit Anuwongpinit\r\n ";
unsigned char string_buffer[256];
int string_buffer_size = -1;
/* USER CODE END 1 */
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_UART_Transmit(&huart2, "haruhi DMA\r\n", 13, 1000);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
HAL_DMA_Start (&hdma_memtomem_dma1_channel1, string_source, string_destination, 22);
while(HAL_DMA_PollForTransfer(&hdma_memtomem_dma1_channel1, HAL_DMA_FULL_TRANSFER, 100) != HAL_OK)
{
__NOP();
}
string_buffer_size = sprintf(string_buffer,"src = %sdest = %s\r\n",string_source,string_destination);
HAL_UART_Transmit(&huart2, string_buffer, string_buffer_size, 1000);
HAL_Delay(2000);
/* USER CODE END WHILE */

## Slide 11: Coding
Assign Work to DMA
Wait until copy completed
Print Output

## Slide 12: Coding
Comment!
DMA Copy
DMA not Copy

## Slide 13: DMA Transferring data
string_ source
string_ destination
S | o | m | s | i | n |  | T | h | o
S | o | m | s | i | n | i | t |  | A
for(int i=0;i<22;i++){ // using CPU
string_destination[i] = string_source[i];
}
Same Result! But using CPU

## Slide 14: Peripheral to memory (ADC to RAM)
ยังจำ ADC กันได้ใช้ไหมครับ?
CPU Method
DMA
RAM (Variable)
ADC

## Slide 15: ADC using DMA

## Slide 16: ADC using DMA
CPU ไม่ต้อง Polling ข้อมูลจาก DMA เหมือน Polling method และสามารถไปทำอย่างอื่นระหว่างที่ DMA และ ADC ทำงานได้
*จะสังเกตว่า CPU ไม่ได้ ติดต่อกับ ADC เลย มีเพียงขั้นตอน Setup (Set resolution , Set sequence การเชื่อมต่อ) เท่านั้น ที่ CPU ติดต่อกับ ADC

## Slide 18: LAB 2 DMA ADC (ยากมากกกก)
1.Set CPU Clock to 64 MHz
2. Click Resolve Clock Issues (if available)

## Slide 19: LAB 2 DMA ADC (ยากมากกกก)
3.Enable IN0 CH

## Slide 20: LAB 2 DMA ADC Setup
4.Enable Interrupt Signal
5.Add DMA to ADC
7.Config data transfer
Circular mode
Incremen Address
Half word or word should fine
6.Config DMA Channel
(can be any channel)

## Slide 21: LAB 2 DMA ADC (ยากมากกกก)
8.Adjust ADC Clock Speed
9.Enable Continuous Mode &
Enable DMA Continuous Mode

## Slide 22: Coding
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1); // Calibrate ADC
unsigned char string_buffer[256];
int string_buffer_size = -1;
volatile unsigned int ADC_value = 0;
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, &ADC_value, 1);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
string_buffer_size = sprintf(string_buffer,"ADC = %d\r\n",ADC_value);
HAL_UART_Transmit(&huart2, string_buffer, string_buffer_size, 1000);
HAL_Delay(1000);
/* USER CODE END WHILE */
Setup ADC in DMA Mode

## Slide 23: Coding
DMA Keep change ADC_value Value
จะสังเกตว่า CPU ทำเพียงแค่การอ่านค่าและนำเข้า function sprint การเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปร ADC_value ถูกเปลี่ยนจากที่อื่น ไม่ใช่ด้วย CPU และ main function

## Slide 24: Serial DMA
เมื่อรับ input จาก PC ให้เขียนข้อมูลลงในตัวแปร
รับทางใหน Serial ผ่านทาง Keyboard

## Slide 25: LAB3 DMA Serial
Add ADC
USART2_RX (ตัวรับ , Receiver)
Circular Mode
Byte data (ASCII code)

## Slide 26: LAB3 DMA Serial
Enable Interrupt Signal

## Slide 27: Coding
/* USER CODE BEGIN 2 */
unsigned char string_buffer[256];
int string_buffer_size = -1;
volatile unsigned char Rx_value = 'H';
HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, &Rx_value, 1);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
string_buffer_size = sprintf(string_buffer,"Rx = %c\r\n",Rx_value);
HAL_UART_Transmit(&huart2, string_buffer, string_buffer_size, 1000);
HAL_Delay(1000);
/* USER CODE END WHILE */

## Slide 28: Coding
DMA Keep change Rx_value Value
ลองพิมสักอย่างที่ console ลองดู

## Slide 29: *สำหรับคนที่ใช้ Arduino
ให้เลือก ending word เป็น No Line Ending

## Slide 30
input
output

## Slide 32: LAB ให้เลือก 2 อย่าง ทำแบบใหนก็ได้
1. ถ้ากด A-Z ที่ keyboard ให้ไฟ LD4 ติด แต่ถ้า กดเลข 1-9 ให้ LD4 ดับ
2. ถ้าจ่าย 0-2 V เข้าที่ขา A0 ให้ LD4 ติด แต่ถ้า จ่าย 2-3.3V ให้ LD4 ดับ
ทำอะไรก็ได้ เลือกมา 1 อย่าง

## Slide 33: กันลืม (Reminder)
สั่งให้ไฟติด
HAL_GPIO_WritePin(LED_GREEN_GPIO_Port,LED_GREEN_Pin, 1);
สั่งให้ไฟดับ
HAL_GPIO_WritePin(LED_GREEN_GPIO_Port,LED_GREEN_Pin, 0);