## Slide 1: 1.Introduction
DR.Somsin THongkrairat

## Slide 3: What is MCU (microcontroller unit)
- น่าจะเรียนไปแล้วในหลายๆ วิชาก่อนหน้า (ถ้ายังไม่ลืมนะครับ - -)
- หน่วยประมวลผลขนาดเล็ก มี CPU memory (RAM ROM) และ peripheral

## Slide 4: What’s inside MCU
มีอะไรนอกจาก CPU และ memory? บ้าง
Serial, I2C, SPI, ADC, etc.
Peripheral
*https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf

## Slide 5: Microcontroller part 1
- เข้าใจการทำงานของ microcomputer เบื้องต้น
- Register, Peripheral, Interrupt คืออะไร
- By STM32 MCU using C language

## Slide 6: Scoring
Chart: 
| Exam | LAB | Project
Sales | 70 | 30 | 0
LAB : in-Class Score [30%]
Exam : midterm and final Exam [70%]
Project : project base Exam [0%] ???
Extra point : Quiz [0-5% (additional)]
Exam : choice

## Slide 7: What is Peripherals
- ส่วนประกอบอื่นๆ ของ ระบบ ที่ช่วยในการทำงาน , ส่งข้อมูล หรือเติมเต็มการทำงานให้กับระบบ
- ไม่จำเป็นต้องมี ระบบก็สามารถประมวลผลได้
- เช่น Serial, timer เป็นต้น
- microcontroller = microprocessor + Peripherals
* https://en.wikipedia.org/wiki/Peripheral

## Slide 8: ตัวอย่าง Peripherals (Calculator)
- การประมวลผล บวกเลข ลบเลข เกิดขึ้นในที่ CPU กับ RAM วิธีการ บวกเลข ลบเลข ถูกบรรจุไว้ใน ROM
- ต้องการติดต่อกับ อุปกรณ์ภายนอก เช่น keypad LCD ผ่านทาง GPIO และ I2C

## Slide 9: ตัวอย่าง Peripherals (blink)
- โปรแกรมไฟกระพริบทุกๆ 1 วินาที
- Timer ทำหน้าที่จับเวลา ถ้าถึง 1 วินาทีแล้ว จะไปบอกให้ CPU รู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนสถานะของ GPIO แล้ว
- Peripherals ไม่จำเป็นต้องติดต่อกับข้างนอก MCU

## Slide 10: Peripherals (scope)
- GPIO (General purpose Input and Output)
- Timer (PWM and interrupt)
- ADC (Analog digital Convertor)
- USART(Serial + SPI) , I2C
- EEPROM (basic nonvolatile memory)
- DMA (Direct memory access) <- so useful!

## Slide 11: How to control peripheral in MCU
- using Register -> super hard coding (C, assembly)
- using hardware abstraction layer (HAL)
- using Platform -> Arduino

## Slide 12: using Register
From data sheet [rm0444-stm32g0x1-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf] page 241 and 243

## Slide 13: Using Register
Set pin mode
Set pin state
Reset pin state

## Slide 14: What is Register (in microcomputer)
- หน่วยความจำพื้นฐานที่อยู่ภายใน CPU
- ใช้กำกับการทำงานของระบบ (ขึ้นอยู่การออกแบบ สถาปัตยกรรม) คำอธิบายส่วนใหญ่อยู่ใน datasheet
- เป็น Memory ที่ CPU เข้าถึงได้เร็วที่สุดในระบบ

## Slide 15: Register
ใน CPU จะมี set ของ register ขึ้นอยู่กับ สถาปัตยกรรม
Register แต่ละตัวจะมีหน้าที่เฉพาะของแต่ละตัว
Register จะกำหนดการทำงานของ CPU ทั้งภายใน (การคำนวณ) และภายนอก (ควบคุม peripheral)

## Slide 16: Register (pros.)
- สามารถเข้าถึงการทำงานขั้นพื้นฐานที่สุดของระบบได้
- code 1 บรรทัด ≈ 1 clock (แล้วแต่ instruction)

## Slide 17: Register (cons.)
ยากไป! + ไม่ทันสมัย
Hardware dependent -> หากเปลี่ยนสถาปัตยกรรมหรือแม้กระทั่งเปลี่ยน รุ่นของ MCU จะต้องศึกษาใหม่ทั้งหมด (อ่าน datasheet แค่ 1200 เอง สำหรับ MCU 1 รุ่น)
ยากต่อการถ่ายทอด เพราะ ........ OOP

## Slide 18: Arduino (HW development platform)
easy peasy!

## Slide 19: HW development platform (pros.)
- ใช้ง่าย (function ถูกออกแบบให้ใช้งาน มี manual)
- มี Lib ให้ใช้เยอะมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
- ใช้เวลาในการพัฒนาเร็วมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

## Slide 20: HW development platform (cons.)
digitalWrite() จริงๆ แล้วข้างในมันคืออะไร? ใช้กี่ instruction? ใช้เวลาในการทำงานเท่าไหร่? ทำงานเสร็จแล้วภายในเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
ขึ้นอยู่กับ platform นั้นๆ
ไม่สามารถเข้าถึง Hardware ทั้งหมดได้ (ใน platform ส่วนใหญ่)

## Slide 21: STM Hardware abstraction layer (HAL)
- คือ APIs (application programming interfaces) ที่ทำหน้าที่ติดต่อระหว่าง code และ hardware ระดับล่าง (พูดง่ายๆ คือ แปลง code เป็นคำสั่งไปควบคุม register) โดยอยู่ในรูปแบบของ function ที่เข้าใจได้ง่าย และไม่ขึ้นอยู่กันรุ่นของ MCU

## Slide 22: HAL example
ไม่ขึ้นอยู่กับรุ่นของ MCU (ไม่ต้องไปอ่าน datasheet 1200 หน้า)

## Slide 23: Course discerption
- เรียนรู้การใช้ HAL เพื่อใช้ในการควบคุม MCU
- เรียนรู้ peripheral
- เรียนรู้ flow ของ MCU

## Slide 24: ทำไมต้อง STM32?
- ความชอบส่วนตัวล้วนนนนนน
- มีรุ่นให้เลือกเยอะมาก ขึ้นอยู่กับงานที่ใช้
- ราคาถูกเมื่อเทียบกับ AVR และ Microchip (2022 so on)
- มี tool ที่ออกแบบมาดีและ ฟรี! (STM32cubeIDE)

## Slide 25: STM32
- 32bit ARM microcontroller
- From STMicroelectronics company
- Using STM32cubeIDE

## Slide 26: STM32 NUCLEO-G071RB
ARM Cortex-M0+
Single core 64 MHz
32 Kbytes RAM
14 timers
I2C,USART
I2S
ADC , DAC

## Slide 27: STM32 NUCLEO
LD4 [PA5]
BUT [PC13]

## Slide 28: Setup CUBE
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html
Link :
1
2
Depend on OS
*ให้ download STM32CubeIDE ไม่ใช่ STM32CubeMX

## Slide 29: Setup CUBE
3
Create account and login
4
5
Click on Tools & Software

## Slide 30: Setup CUBE
6. install program ≈ 1GB
7. plugin board

## Slide 31: Check driver
Windows
MAC
1
Right click
2
3

## Slide 32: Let’s start
Open STM32CubeIDE

## Slide 33: initial CUBE
1
2
3
1. File
2. New
3. Select STM32 Project
4. download new firmware

## Slide 34: Select MCU (STM32G071RBT6)
1
2
3
Click Board Selector
Type MCU model (STM32G071RBT6)
Select variant
Click next
4

## Slide 35: Select MCU
1
4
5
1. Type project name
2. Select project location
3. Click next
4. Select copy only…
5. Click finish
6. Click yes (init default IO)
7. wait
2
3
6

## Slide 36
Pin config
Hardware selector
Hardware properties

## Slide 37: detail
Hardware selector : เลือก hardware ที่จะ config เช่น ADC , I2C, Serial
Hardware properties : config hardware ที่เลือก
Pin config : เลือก pin IO ที่จะใช้

## Slide 38: Example configuration
1
1. Pinout & config
2. Click Connectivity
3. Click USART2
4. Select Asynchronous Mode
5. Set Baud Rate to 38400
3
2
4
5

## Slide 39: Set input button
PC 13
1
2

## Slide 40: Example configuration
8
6. Select Project Manager
7. Select STM32CubeIDE
8. Click Generate Code
9. Click Yes (change perspective)
10. Click Yes (Generate code)
7
6
9
10

## Slide 41: Coding in Cube System
- เมื่อ Generate code ขึ้นมาแล้ว Cube จะสร้าง section สำหรับให้ผู้ใช้เขียนโปรแกม ซึ่ง User จะต้องเขียน code ให้อยู่ในระหว่า BEGIN กับ END เท่านั้น
-หากเขียน code นอก section ดังกล่าว เมื่อ generate code อีกรอบ code ดังกล่าว จะถูกลบ

## Slide 42: Code section
- USER CODE Header -> comment and license
- USER CODE BEGIN Includes -> include library
- USER CODE BEGIN PTD -> Typedef, struct
- USER CODE BEGIN PD -> Define
- USER CODE BEGIN PM -> Macro , Inline function
- USER CODE BEGIN PV -> Variables
- USER CODE BEGIN PFP -> Function prototypes, Function declaration
- etc.

## Slide 43: example
Right
Wrong

## Slide 44: Basic HAL Function
- HAL_Delay(Delay)
- หยุดการทำงานของ MCU เป็นเวลาเท่ากับ [Delay] หน่วยเป็น ms
เช่น HAL_Delay(2000); คือการหน่วงเวลา 2 วินาที

## Slide 45: Basic HAL Function
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOx, GPIO_Pin, PinState)
- สั่งเปลี่ยนสถานะของ PIN
- GPIOx คือ port เช่น GPIOA หรือ GPIOB
- GPIO_Pin คือ pin ที่ต้องการสั่งการ,
- PinState คือ สถานะที่ต้องการเปลี่ยน 1 คือ HIGH state 0 คือ LOW state
- เช่น HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, 12, 1); คือการสั่งให้ PC12 มีสถานะ 3.3V

## Slide 46: Basic HAL Function
- HAL_GPIO_ReadPin(GPIOx, GPIO_Pin)
- อ่านสถานะของ PIN
- GPIOx คือ port เช่น GPIOA หรือ GPIOB
- GPIO_Pin คือ pin ที่ต้องการอ่าน
- ค่าที่ได้ออกมาคือ 0 (low state) หรือ 1 (high state)
เช่น HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, 13); คือการอ่านค่า PIN C13

## Slide 47: Basic HAL Function
- HAL_GPIO_TogglePin(GPIOx, GPIO_Pin)
- สลับสถานะของ PIN เป็นตรงกันข้าม (High เป็น Low , Low เป็น High)
- GPIOx คือ port เช่น GPIOA หรือ GPIOB
- GPIO_Pin คือ pin ที่ต้องการเปลี่ยน
เช่น HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, 5); คือการสลับค่าของ PIN A5

## Slide 48: Try this
1. insert this code into while section
2. Click RUN

## Slide 49: Menu
Build
Run
Debug
Build : Compile Code and report result (Error)
Run : compile code to binary file and upload to board
Debug : Run with Debug

## Slide 50: Upload Code
1

## Slide 51: Programmer
- A hardware device accompanied with software which is used to transfer the machine language code to the microcontroller/EEPROM from the PC
- อุปกรณ์ที่สามารถนำ code (compiled) ไปไว้บน MCU ได้

## Slide 52: STLINK (programmer)
Target
Programmer
*For diagnosis

## Slide 53: STM32NUCLEO STLINK
*For diagnosis
บนบอร์ด STM32NUCLEO จะมี STLINK ฝังตัวมาอยู่แล้ว (ขายมาพร้อมกัน - -)
เชื่อมต่อ CN4 เพื่อใช้งาน หรือถอดออกเพื่อ นำ STLINK ไปใช้ที่อื่น / ใช้ programmer ตัวอื่นเพื่อ program target
Target
Programmer
CN4

## Slide 54: STM32CubeProgrammer
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html
- ใช้เพื่อดูอ่านสถานะของ STLINK และ TARGET
- สามารถ read/write/erase ข้อมูลบน target ได้
* ใครไม่สามารถ upload code ได้ให้ download โปรแกรมมาเพื่อเช็คดู แต่ใครที่ upload ได้ปกติ สามารถข้ามไปได้เลย

## Slide 55: Quiz
IO toggle

## Slide 56: Serial UART
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(*huart, *pData, Size, Timeout)
- huart คือ channel ของ serial เช่น huart1, huart2
- pData คือ ข้อมูลที่ต้องการส่งออก ในรูปของ array of char
- Size คือ จำนวนข้อมูลที่ต้องการส่งออก (มีหน่วยเป็น byte)
- Timeout คือ เวลาจำกัดในการรอการ clear buffer
- เช่น HAL_UART_Transmit(&huart2, "Haruhi\r\n", 8, 1000);

## Slide 57: Serial UART
Run

## Slide 58: Serial UART
1. New console
2. Command shell console

## Slide 59: Serial UART
3. Select Serial Port
5.Set parameter and click finish
4. Click New…
6. Click OK

## Slide 60: Reopen console
1. Display console
2. Select Serial Port

## Slide 61: Result
Push blue button

## Slide 62: LAB
1. setup STM32CebeIDE
2. initial STM32 CUBE board (STM32 NUCLEO-G071RB)
3. Sent out Student Number and name via Serial port