## Slide 1: 3.ADC (analog to digital convertor)
DR.Somsin THongkrairat

## Slide 3: What is Analog? (ปรัชญา)
Analog คือปริมาณหรือค่าต่างๆ ที่มีความต่อเนื่อง หรือปริมาณที่อยู่ในธรรมชาติ
เช่น
เวลา -> แปบนึง , ก่อนหน้านี้
ปริมาณน้ำฝนที่ตก -> ฝนตกพร้ำๆ , ฝนริน
ตำแหน่งของวัตถุต่างๆ -> ตรงนี้ , ห่างมากๆ

## Slide 4: What is Digital (ปรัชญา)
การนำค่าที่อยู่ในธรรมชาติต่างๆ มาตีความ โดยใส่ กฎเกณฑ์ หรือ วิธีการในการ ตีความเข้าไป
เช่น
เวลา -> 1 นาที , 3 เดือน , 1 เทอม
ปริมาณน้ำฝนที่ตก -> ฝนตกหนัก , ฝนตกทำให้น้ำขัง 2 เมตร
ตำแหน่งของวัตถุต่างๆ -> 1 cm , 2 km

## Slide 5: What is Analog?
สัญญาณที่ยังไม่ผ่านการตีความให้เป็น logic 1 หรือ 0 โดยส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของ voltage (V) เนื่องจาก hardware สร้างได้ง่าย
* หากต้องการวัด A หรือ R โดยมากจะแปลงให้เป็น V แล้วค่อยวัด V
ดังนั้น! ข้อมูลที่ถูกตีความด้วยกฎแล้ว เช่น logic 1 0

## Slide 6: What is ADC
การตีความจากระดับแรงดัน (V) ให้กลายเป็นข้อมูลในระบบโดยมีจุดอ้างอิง (Vref)

## Slide 7: Why ADC?
- most of sensor and transducer provide analog value
- analog sensor is cheaper than digital

## Slide 8: ADC in Microcontroller
- measure Voltage using Vref to reference maximum value
- วัด Voltage โดยใช้ Vref เพื่ออ้างอิงค่าที่มากที่สุด
*why not just measure true Voltage
Ans: theoretically impossible
(Ref) Reference

## Slide 9: ADC in Microcontroller
- Output measured value is in fraction of Reference format
- ค่าที่ได้ออกมาจะเป็นเศษส่วนที่อ้างอิงกับ Reference

## Slide 10: How ADC works?
Varies of method
R to R ladder
OP-AMP array
Sigma delta
SAR: Successive Approximation Register (STM32 and most of MCU)

## Slide 11: SAR: Successive Approximation Register
low-cost , small-size , medium resolution
ทำงานโดยการเปรียบเทียบสัญญาณทดสอบกับ voltage generator ไปเรื่อย ๆ ตามความละเอียดที่ต้องการ
- voltage generator (ตัวสร้างแรงดัน)
- comparator (ตัวเปรียบเทียบแรงดัน)
- memory (หน่วยความจำ)

## Slide 13: Voltage generator (DAC)
Control output voltage by divide Vref
ควบคุม V output ด้วยวงจรหาร Vref

## Slide 15: Comparator
Compare voltage from Voltage generator (DAC) And test Voltage then store result into memory
ทำการเปรียบเทียบแรงดันจาก Voltage generator (DAC) และ test Voltage จากนั้นจะผลลัพธ์ไว้ใน memory

## Slide 16: SAR
1. set 1 to start bit
2. compare voltage generator with test voltage
3. store data to memory and set bit to voltage generator
4. repeat until meet resolution (number of bit)

## Slide 18
5 bit ADC

## Slide 19: ADC Resolution
EX1. ADC Value = 203 , Resolution = 9 bit , Vref = 5V what is voltage
Ans =
EX2. ADC Value = 622 , Resolution = 10 bit , Vref = 3.3V what is voltage
Ans =

## Slide 20: STM32 ADC mode
*https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/Getting_started_with_ADC

## Slide 21: STM32 ADC mode
*https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/Getting_started_with_ADC
- single and multiple channel mode
  Indicate that one ADC peripheral connected on multiple PIN or not
  ระบบุว่า ADC peripheral 1 อันนั้นต่อกับ PIN หลาย PIN หรือไม่
- continuous mode or signal conversion mode
  Let MCU looping conversion or not
  ระบุว่าให้ MCU ทำการ convert ไปเรื่อย ๆ หรือไม่

## Slide 22: STM32 ADC mode
- single channel single conversion
- single channel continuous conversion
- multiple channel single conversion
- multiple channel continuous conversion

## Slide 23: single channel single conversion
Select Channel
Select ADC
Peripheral
Config single conversion

## Slide 24: coding
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1);
HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)"haruhi\r\n", 8, 1000);
/* USER CODE END 2 */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
uint16_t adc_value = 0;
char adc_value_string[20];
int adc_value_string_size = 0;
HAL_ADC_Start(&hadc1); // start conversion
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 1000); // wait until conversion finished
adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // get ADC result value
HAL_ADC_Stop(&hadc1); // stop conversion
adc_value_string_size = sprintf(adc_value_string,"%d\r\n",adc_value);
HAL_UART_Transmit(&huart2, adc_value_string, adc_value_string_size, 1000);
HAL_Delay (1000);
/* USER CODE END WHILE */

## Slide 25: Wiring
GND
A0(Arduino pin) for A0 channel
0 – 3.3 V !!!
โปรดใช้ความระมัดระวังก่อนจ่ายไฟ!!!!
จ่ายไฟเกิน (V) board ไหม้นะครับ
ระวังกันมากๆ นะครับ ตอนปรับ V
ระวังมากๆๆๆๆๆๆๆๆ นะครับ
บอร์ดพังแล้วพังเลยนะครับ
ห้ามต่อกลับขั้วนะครับ
เช็ค PIN ให้ดีๆ นะครับ

## Slide 26: Setup
Limit Current

## Slide 27: STM32 ADC Result
Restart
0V

## Slide 28: Single Conversion mode
Send start signal to ADC peripheral
Polling for finish conversion status (waste of time)
Get ADC value

## Slide 29: Continuous Conversion mode
Send start signal to ADC peripheral
Get lasted data
No waiting time!!
ADC continue convert value for CPU
Consume more energy

## Slide 30: Continuous Conversion mode setup
Select ADC
Peripheral
Enable Continuous Mode

## Slide 31: coding
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1); // Calibrate ADC
HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)"haruhi2\r\n", 9, 1000);
HAL_ADC_Start(&hadc1); // start conversion
/* USER CODE END 2 */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
uint16_t adc_value = 0;
char adc_value_string[20];
int adc_value_string_size = 0;
adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // get ADC result value
adc_value_string_size = sprintf(adc_value_string,"%d\r\n",adc_value);
HAL_UART_Transmit(&huart2, adc_value_string, adc_value_string_size, 1000);
HAL_Delay (1000);
/* USER CODE END WHILE */
Same Result?

## Slide 32: Measure sinewave
Output are in digital format (zero-hold)

## Slide 33: Multi Channel
Select Channel
Select Scan mode
Setup Channel

## Slide 34: Wiring
GND
A0(Arduino pin) for A0 channel
0 – 3.3 V !!!
Function GEN.
+
-
A1(Arduino pin) for A1 channel

## Slide 35: coding
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1); // Calibrate ADC
HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)"haruhi3\r\n", 9, 1000);
/* USER CODE END 2 */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
uint16_t adc_value[0] = {0,0};
char adc_value_string[30];
int adc_value_string_size = 0;
HAL_ADC_Start(&hadc1); // start conversion (CH0)
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 1000); // wait for conversion
adc_value[0] = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // get ADC CH0 value
HAL_ADC_Start(&hadc1); // start conversion (CH1)
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 1000); // wait for conversion
adc_value[1] = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // get ADC CH1 value
HAL_ADC_Stop(&hadc1); // Reset Conversion
adc_value_string_size = sprintf(adc_value_string,"%d,%d\r\n",adc_value[0],adc_value[1]);
HAL_UART_Transmit(&huart2, adc_value_string, adc_value_string_size, 1000);
HAL_Delay (1000);
/* USER CODE END WHILE */

## Slide 36: What about DAC?
- Digital to analog converter
- Generate voltage signal
- Generate analog waveform

## Slide 37
Analog Pin

## Slide 38: LAB