## Slide 1: 2.Timer
DR.Somsin THongkrairat

## Slide 3: What is timer
- Programable counting module (up-down counter)
- Selective clock source (internal clock , external signal, programmatically)
- Signal generator

## Slide 4: Application
- Timer Period Trigger
- PWM
- Encoder manager
- Interrupt & Event

## Slide 5: Counting meaning
- counting circuit (synchronous counter for example)

## Slide 7: Principle of counter module
- assume we continuously increase some variable call CNT 1 unit per 1 ms

## Slide 8: Overflow (OVF)
- ตัวกำหนดค่าสูงสุดของ CNT
- เมื่อ CNT count up ไปเกินกว่า OVF จะทำการ Rest ค่าของ CNT
- ทำให้เกิด overflow (OVF) interrupt

## Slide 9: Principle of counter module
- assume we continuously increase some variable call CNT 1 unit per 1 ms

## Slide 10: Principle of counter module

## Slide 11: Period
How long for 1 Period ?
1 Period นานเท่าไหร่ ?
Depend on counting rate (counting Frequency)
and OVF
ขึ้นอยู่กับความเร็ว (ความถี่) ของการนับ และ OVF

## Slide 12: Period
1 T (1 Period) =
Ex1. Clock = 1MHz , OVF = 256
1 T = 0.000032 sec = 32uS
Ex2. Clock = 8MHz , OVF = 10000
1 T = 0.000032 sec = 1.25mS

## Slide 13: Typical TIM infrastructure
*From RM0444 [page 626]
Too complicated ?
CNT
OVF

## Slide 14: Typical Clock infrastructure

## Slide 15: TIM component
- Source MUX -> MUX เพื่อเลือก clock (สัญญาณ) ที่ใช้นับ
- Prescaler (PSC) -> ตัวหารก่อนเข้า Timer เพื่อให้ความถี่ลดลง
- Counter (CNT) -> ตัวนับ
- Overflow (OVF) -> ตัวเริ่มต้นนับใหม่
- Output channel (TIMx_CHx) -> output
*X can be 1,2,3,4 (selected timer and channel)

## Slide 16: Example
- clock source = PPL clock 72MHz , PSC = 8 , CNT = 32, OVF = 1024
?
64 MHz
64 MHz
/4
16 MHz
2000
= 0.000125 = 125uS (8000Hz)

## Slide 17: Example
- clock source = PPL clock 72MHz , PSC = 8 , CNT = 32, OVF = 1024
16 MHz
1024
0.0625us
= 0.000125 = 125uS (8000Hz)

## Slide 19: STM32 clock configuration menu
1
*Left to right pattern
Input state
Frequency adjust state
(Phase lock loop)

## Slide 20: Stm32 Clock input state
LSE : Low Speed Clock (External)
LSI : Low Speed Clock (Internal)
HSE : High Speed Clock (External)
HSE : High Speed Clock (Internal)

## Slide 21: PPL : Phase lock loop
mux
mux
Divider
Multiplier
Output state

## Slide 22: Cube MX setup
1. setup clock configuration
HCLK = 64MHz, APB timer clocks = 64MHz, APB peripheral clocks = 64MHz
Type request Frequency

## Slide 23: Cube MX setup
2. setup TIM2 peripheral
Parameter TIM2
Clock Source : internal clock’
Prescaler : 4 – 1
Counter Period : 2000 - 1

## Slide 24: Cube MX setup
2.1 parameter
Register ที่ตั้งค่าต้องใส่ค่า -1 เสมอ เนื่องจาก utilization of designed
เช่น หากต้องการหารความถี่ด้วย 6 ต้องตั้งค่า PSC ให้เป็น 5 หรือสามารถใส่ 6 – 1 ในโปรแกรมได้เลย
*- เนื่องจาก register นั้นมีข้อจำกัดคือต้องมีค่าตั้งแต่ 0 – max เท่านั้น เช่น register 8 bit จะมีค่าเป็นได้แค่เพียง 0 – 255 ดังนั้น ผู้พัฒนาต้องการให้ MCU มีความสามารถในการ ตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1 – 256 จึงให้ ค่า 0 หมายความว่า 1 , 1 หมายความว่า 2 ,….. เป็นเหตุให้ต้องใส่ค่า – 1 เสมอ

## Slide 25: Cube MX setup
3. setup Interrupt

## Slide 26: Cube MX setup
Click (any)
1
2
3

## Slide 27: Cube MX setup
4. coding
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
  if (htim == &htim2 )
  {
  HAL_GPIO_TogglePin(LED_GREEN_GPIO_Port, LED_GREEN_Pin);
  }
}
4.1 start timer IT at section 2
4.2 add timer callback function at section 4

## Slide 28: Cube MX setup
Run and measure
ให้สังเกตความถี่ที่ LED กระพริบ นับว่าใน 1 วินาที LD4 กระพริบกี่ครั้ง
ล้อเล่นนะครับ ต้องใช้เครื่องช่วยวัดครับ นั้นก็คือ oscilloscope
LD4

## Slide 29: oscilloscope
LD4 = PA5
* Don’t forget to tap GND (any GND on Board)
* Taping GND like this picture are highly NOT recommend in further study (but instructor is too lazy to do in proper way)

## Slide 30: oscilloscope
LD4 = PA5
Frequency
500 uS
2 cycle in 1 DIV
T = 500 / 2 = 250uS (4000 Hz)
* Instructor don’t have enough money to afford better oscilloscope so value may diff a bit

## Slide 31: WHY F/2
โปรแกรมต้องทำงาน 2 ครั้ง ถึงจะได้ Square wave 1 ลูกคลื่น oscilloscope เลยวักได้ความถี่ / 2

## Slide 32: Example2
- clock source = PPL clock 1MHz , PSC = 2 , CNT = 900, OVF = 10000
?
1 MHz
1 MHz
/2
500 kHz
10000
= 0.02 = 20 mS (50Hz)

## Slide 33: Quiz

## Slide 34: Interrupt
Interrupt คือ event (เหตุการณ์) หรือ signal ที่ส่งเข้ามายังระบบเพื่อ บอกให้ระบบหยุดทำงานหลัก (main function) และเตรียมตัวไปทำงานอื่นที่เตรียมไว้ (ISR : interrupt service routine)
Interrupt สามารถทำให้เกิดได้จากหลายเหตุการณ์ เช่น timer IO ADC หรือแม้กระทั้ง software
ถ้าเกิดขึ้นพร้อมกันจะเป็นอย่างไร ทับกัน? run แค่อันเดียว? รออีก 3 คาบ นะครับ

## Slide 35: Interrupt
Timer ISR

## Slide 36: Timer application
- timer (counter)
- RTC (real time clock)
- Periodic interrupt
- pulse counter
- waveform generator
- generate event for another peripheral

## Slide 37: Waveform generator

## Slide 38: Lab
Create PWM timer output 2 channel
- CH1 create ([student_ID] % 50) KHz square ware with ([student_ID] % 15) percent of duty cycle
- CH2 create ([student_ID] % 100) KHz square ware with ([student_ID] % 45) percent of duty cycle
- EX student ID = 60601167
- CH1 -> 17KHz with 2% duty cycle
- CH2 -> 67KHz with 22% duty cycle

## Slide 39: Lab con.
- Measure output using oscilloscope
- Explain about parameter value show calculation and fill up diagram